## Slide 1: Cartes DE1-SOC et DE0-CV.
François SCHNEIDER
Lycée Victor Hugo
Carte de développement Altera DE1-SOC DE0-CV – programmation avec Quartus
S4. Développement logiciel
  S4.7. Langages de programmation
    Circuits programmables (graphique, descriptif, etc.)
S9. Fabrication
  S9.2 Prototypage rapide avec des outils adaptés
    Composants programmables numériques (FPGA)
    Composants programmables mixtes : analogique/numérique
    Microcontrôleurs, DSP
DE1-SOC
DE0-CV

## Slide 2: Cartes DE1-SOC et DE0-CV.
Carte de développement Altera DE1-SOC DE0-CV – programmation avec Quartus
DE1-SOC
DE0-CV
Nous disposons des 2 types de cartes DE1-SOC et DE0-CV. Nous allons voir comment programmer la carte DE1-SOC, qui est la plus complexe sachant qu’elle est structurée autour d’un SOC, qui comprend une partie FPGA et une partie HPS (HARD processeur system).
Vous trouvez les différentes ressources de ces 2 cartes sur Moodle du lycée ou :
Ressources carte DE1-SOC
Ressources carte DE0-CV
Il existe un tarif pour l’éducation nationale.

## Slide 3: Programmation des cartes DE1-SOC.
Carte de développement Altera DE1-SOC DE0-CV – programmation avec Quartus
La carte DE1-SOC se décompose en 3 parties

## Slide 4: Programmation des cartes DE1-SOC.
Carte de développement Altera DE1-SOC DE0-CV – programmation avec Quartus
La carte DE1-SOC éléments et câblages
A gauche la partie FPGA
A droite la partie HPS (HARD processeur system)
Nous pouvons voir facilement sur quelle partie les ressources sont reliées.
Les switch, les boutons, les LEDs et les afficheurs 7 segments sont reliés au FPGA

## Slide 5: Programmation des cartes DE1-SOC.
Carte de développement Altera DE1-SOC DE0-CV – programmation avec Quartus
La carte DE1-SOC éléments et câblages
La carte DE1-SOC dispose des ressources pour les programmer sur site
Pour programmer cette carte partie FPGA ou HPS, il suffit d’alimenter cette carte et de la relier au PC avec un câble USB.
Vous avez bien sûr à installer les drivers USB.
Nous pensons que vous savez utiliser le logiciel Quartus

## Slide 6: Programmation des cartes DE1-SOC.
Carte de développement Altera DE1-SOC DE0-CV – programmation avec Quartus
Travail à réaliser
Vous savez utiliser le logiciel et savez donc :
Définir un projet choisissant le composant cible 5CSEMA5F31C6.
Dessiner le modèle en schéma.
Valider le modèle en simulation.
Pour le projet ci-dessus, seule la partie FPGA du SOC est utilisée.
Le travail à réaliser va consister à réaliser une fonction tel que
- Appuie sur KEY0  LD0 éclaire.
- Appuie sur KEY1  LD0 s’éteint.

## Slide 7: Programmation des cartes DE1-SOC.
Carte de développement Altera DE1-SOC DE0-CV – programmation avec Quartus
Résultat de la simulation
La simulation permet de vérifier la cohérence du schéma par rapport aux résultats attendus.
Nous allons maintenant définir le placement des bornes du montage.

## Slide 8: Programmation des cartes DE1-SOC.
Carte de développement Altera DE1-SOC DE0-CV – programmation avec Quartus
Affectation des entrées : utilisation des boutons poussoirs - câblage
Nous utilisons KEY0 et KEY1

## Slide 9: Programmation des cartes DE1-SOC.
Carte de développement Altera DE1-SOC DE0-CV – programmation avec Quartus
Affectation des sorties - Utilisation des LEDs- câblage
Nous utilisons LED0

## Slide 10: Programmation des cartes DE1-SOC.
Carte de développement Altera DE1-SOC DE0-CV – programmation avec Quartus
Pour affecter les entrées il faut :
Ne pas tenir compte, il s’agit de l’ancienne affectation
Vous complétez la « location »
Vous indiquez le type d’entrée sortie
Cliquez ici

## Slide 11: Programmation des cartes DE1-SOC.
Carte de développement Altera DE1-SOC DE0-CV – programmation avec Quartus
Les entrées et sorties sont affectées
Vous lancez une nouvelle compilation
Cliquez ici
Vous lancez l’outil de programmation
Cliquez ici

## Slide 12: Programmation des cartes DE1-SOC.
Carte de développement Altera DE1-SOC DE0-CV – programmation avec Quartus
L’outil de programmation est lancé. Vous effectuez une auto détection.
Ensuite vous cliquez ici
Vous sélectionnez 5CEMA5 puis OK
Si le « Hardware » n’est pas défini, vous cliquez sur le bouton « Hardware setup » et définissez le « Hardware ».

## Slide 13: Programmation des cartes DE1-SOC.
Carte de développement Altera DE1-SOC DE0-CV – programmation avec Quartus
Le HPS et le FPGA sont détectés.

## Slide 14: Programmation des cartes DE1-SOC.
Carte de développement Altera DE1-SOC DE0-CV – programmation avec Quartus
Vous sélectionnez la ligne FPGA.
Vous cliquez sur « Change file ».
Vous Chargez le fichier d’extension « sof » dans le dossier « Output files »

## Slide 15: Programmation des cartes DE1-SOC.
Carte de développement Altera DE1-SOC DE0-CV – programmation avec Quartus
Vous voyez que le fichier programmation est défini.
Vous cochez pour la ligne FPGA la case « Program/configure »
Vous cliquez sur le bouton « Start », la programmation s’effectue, vous pouvez tester le fonctionnement. Normalement le fonctionnement est conforme.

## Slide 16: Programmation des cartes DE1-SOC.
Carte de développement Altera DE1-SOC DE0-CV – programmation avec Quartus
Si vous coupez l’alimentation de la carte, le programme est perdu, il faut à nouveau le programmer.
Si vous désirez conserver le programme après une coupure de courant, il faudra programmer la mémoire série EPCQ256.
Alors à la mise sous tension le FPGA chargement votre programme.
Merci de votre attention